|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

MD29F20JVL0

Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под пайку, прямой, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом и крепежными элементами, под монтаж на электрические проводники.

Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: MD Series

- Количество контактов: 29 шт.

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Номинальный ток контакта: 7,5 А

- Начальное сопротивление контакта: 0,008 Ом

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Изоляционный материал: полиамидная смола

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: сталь

- Количество циклов соединений/разъединений: 500 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C