10A-SM-0.75

Контакт электрического соединителя, металлический, вставляемый, цилиндрической формы, штыревой под обжим электрических проводников, прямой, под монтаж в изолятор электрического соединителя.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

Торговая марка/Бренд: DEGSON

Основные технические характеристики:

- Тип и серия контакта: 10A

- Типоразмер используемых электрических проводников: 18AWG

- Сечение обжимной части контакта: 0,75 мм2

- Максимальный рабочий ток: 10 А

- Материал изготовления контакта: медный сплав с покрытием

- Начальное сопротивление контакта: 3 мОм

- Механическая износостойкость: 500 циклов соединений/разъединений

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +125 °C