RD37F10GES-50

Соединитель электрический в комплекте с внутренними розеточными контактами под обжим, трапецеидальной формы, многоконтактный, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе под монтаж на кабель. Используется для электрического подключения проводников жгутов и кабелей и их соединения с внешними ответными частями.

Производитель: POSITRONIC INDUSTRIES, INC.

Основные технические характеристики:

- Номинальный ток контакта: 10 А

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Количество контактов: 37 шт.

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,0 мм

- Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом

- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: нержавеющая сталь

- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55...+125 °С

Комплектность:

- Металлический кожух с электромагнитной защитой

- Вращающиеся винты штырьевого типа для сочленения и расчленения электрического соединителя

Исполнитель: А. В. Копылов