|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

CIVAC1SMAF/F50G/AA

Соединитель коаксиальный, двухсторонний, цилиндрической формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами, электрически соединенными между собой посредством пайки, прямой, миниатюрный, в герметичном металлическом корпусе с резьбовым сочленением, под монтаж на панели корпусов электрооборудования.

Способ монтажа: путем вставки и навинчивания внешней корпусной резьбовой втулки на корпусной резьбовой патрубок ответной части с определенным крутящим моментом. Как правило, используется специальный динамометрический ключ.

Используется для соединения коаксиальных проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: CIVAC

- Количество контактов: 1/1 шт.

- Диапазон рабочей частоты: 0 – 18 ГГц

- Рабочее переменное напряжение: 500 В

- Номинальный импеданс: 50 Ом

- Начальное сопротивление контакта: 0,003 Ом

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Изоляционный материал: политетрафторэтилен

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: алюминиевый сплав

- Количество циклов соединений/разъединений: 500 операций

- Диапазон рабочей температуры: -40 … +80°C