SDD26S4000G

Соединитель электрический для печатных плат, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под пайку, с правым угловым изгибом 90°, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе, под монтаж на печатную плату.

Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: SDD Series

- Количество контактов: 26 шт.

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Номинальный ток контакта: 7,5 А

- Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: медный сплав

- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C