D16B-SEH-4g-PG21

Кожух электрического соединителя для проводов и кабелей, металлический, штампованный, является отдельной частью электрического соединителя, трапецеидальной формы, с боковым расположением резьбового отверстия кабельного ввода, с вспомогательными крепежными штырями, под монтаж на корпус электрического соединителя.

Используется для вставки, фиксации и в качестве держателя корпуса электрического соединителя, а также для обеспечения его защиты от внешних механических повреждений и загрязнений.

Производитель: NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

Торговая марка/Бренд: DEGSON

Основные технические характеристики:

- Тип и серия кожуха: B Series (типоразмер 16B)

- Материал изготовления кожуха: алюминиевый сплав с покрытием

- Типоразмер резьбы отверстия кабельного ввода: PG21

- Степень защиты: IP65

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +125 °C