2-014/VITON

Прокладка уплотнительная, прижимного типа, резиновая, круглого сечения, для установки под фланец корпуса электрического соединителя. Используется при монтаже для герметизации и сопряжения поверхностей присоединяемых деталей в точке их соприкосновения.

Производитель: Glenair Electric GmbH

Основные технические характеристики:

- Типоразмер соединителя: 14

- Материал изготовления: витоновая резина (синтетический каучук)

- Рабочий температурный диапазон: -23 … +204 °С