SAD15SEGM0G

Соединитель переходник электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами, прямой, миниатюрный, в металлическом корпусе под монтаж на электрические проводники и крепление на панели корпусов электрооборудования. Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: SAD Series

- Количество контактов: 15 шт.

- Рабочее действующее напряжение переменного тока: 300 В

- Номинальный рабочий ток контактов: 7,5 А

- Начальное сопротивление контактов: 0,008 Ом

- Значение сопротивления изолятора: 5 ГОм

- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,0 мм

- Срок службы: 1000 циклов соединений/разъединений

- Рабочая температура: -55 … +125 °С