|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

DD26M10GES-50

Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними штыревыми контактами под обжим, прямой, многоконтактный, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом и крепежом, под монтаж на электрические проводники.

Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: DD Series

- Количество контактов: 26 шт.

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Номинальный ток контакта: 7,5 А

- Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,06 мм

- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: нержавеющая сталь

- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C