RD9F10GEC

Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под обжим, прямой, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом и крепежными винтами, под монтаж на электрические проводники жгутов и кабелей.

Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: RD Series

- Количество контактов: 9 шт.

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Номинальный ток контакта: 11 А

- Начальное сопротивление контакта: 0,004 Ом

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,0 мм

- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: сталь

- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C