|  | ЗАО «РАДИАНТ-ЭЛКОМ» ИНН 7719582826 117246 г. Москва Научный проезд, 8, стр.1 Тел. (495) 725-04-04 Факс. (495) 921-35-85 E-mail: radiant@ranet.ru |
| --- | --- |

DD44F2000S-50

Соединитель электрический в комплекте с внутренними розеточными контактами под обжим, трапецеидальной формы, многоконтактный, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе под монтаж на кабель. Используется для электрического подключения проводников жгутов и кабелей и их соединения с внешними ответными частями.

Производитель: POSITRONIC INDUSTRIES, INC.

Основные технические характеристики:

- Номинальный ток контакта: 7,5 А

- Рабочее переменное напряжение: 300 В

- Количество контактов: 44 шт.

- Сопротивление изолятора: 5 ГОм

- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,06 мм

- Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом

- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

- Материал контактов: медный сплав

- Материал корпуса: нержавеющая сталь

- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций

- Диапазон рабочей температуры: -55...+125 °С

Исполнитель: А. В. Копылов