MG 02R 20-19S 003E

Соединитель электрический для проводов и кабелей, цилиндрический, прямой, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под пайку, в миниатюрном металлическом корпусе c квадратным крепежным фланцем с крепежными отверстиями и байонетным сочленением с ответной частью, под монтаж на электрические проводники кабелей или жгутов и крепление на панели корпусов электрооборудования.

Способ монтажа: путем вставки и углового поворота внешней корпусной втулки по направляющей винтовой нарезанной линии на корпусном патрубке ответной части до жесткой фиксации.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Allied Connectors

Основные технические характеристики:

- Тип и серия соединителя: MG 02R

- Контактная схема: 20-19

- Количество контактов: 3 шт.

- Типоразмер контактов: #8

- Рабочий ток контактов: 46 А

- Рабочее переменное/постоянное напряжение: 500/700 В

- Пробивное напряжение диэлектрика: 2000 В

- Минимальное сопротивление изоляции: 5000 МОм

- Угол поворота (полярность) направляющих ключей: стандартное положение

- Материал контактов: медный сплав с покрытием

- Материал корпуса: алюминиевый сплав с покрытием

- Материал изолятора: неопрен

- Механическая износостойкость: 500 циклов соединений/разъединений

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125 °C