MS 02-20 SQG

Прокладка уплотнительная, прижимного типа, квадратной формы, плоская, с крепежными отверстиями, под монтаж на фланец корпуса электрического соединителя. Используется при монтаже электрических соединителей на панели корпусов электрооборудования для герметизации и сопряжения поверхностей присоединяемых деталей по линии их соприкосновения.

Производитель: Allied Connectors

Основные технические характеристики:

- Типоразмер корпуса используемых соединителей: #20

- Толщина прокладки: 1 мм

- Материал изготовления: неопрен

- Габаритные размеры (D/B/E/G, см. чертеж): 38,1±0,4/29,36±0,25/31,75±0,4/4,9±0,3 мм

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125 °C