|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

MS4104D/AA

Контакт электрического соединителя, штыревого типа, цилиндрической формы, прямой, миниатюрный, металлический, под пайку на электрический проводник, с экранирующей втулкой под пайку. Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Типоразмер контакта: 8

- Длина контакта: 26,34 мм

- Внутренний диаметр контакта под монтаж: 3,05 мм

- Начальное сопротивление контакта: 0,008 Ом

- Номинальный волновой импеданс: 50 Ом

- Вносимые потери мощности на частоте 1 ГГц: 0,46 дБ

- Коэффициент стоячей волны по напряжению на частоте 1 ГГц: 1,15

- Материал контакта: медный сплав с тефлоновым изолятором

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125°C