|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

220-10H14-12PN

Соединитель электрический для проводов и кабелей, цилиндрический, приемное гнездо, прямой, с резьбовым сочленением, в комплекте с внутренними штыревыми контактами под пайку, с удлиненной головной частью, герметичный, металлический, под монтаж на электрические проводники жгутов и кабелей и крепление на панели корпусов электрооборудования.

Способ монтажа: путем вставки и навинчивания внешней корпусной резьбовой втулки на корпусной резьбовой патрубок ответной части с определенным крутящим моментом. Как правило, используется специальный динамометрический ключ.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Glenair Electric GmbH

Основные технические характеристики:

- Тип и серия соединителя: Series 22 Geo-Marine

- Рабочее действующее переменное напряжение соединителя: 900 В

- Максимальный рабочий ток контактов соединителя: 10 А

- Контактная схема: 14-12

- Количество контактов: 12 шт.

- Типоразмер контактов: #16

- Максимальная толщина панели: 12,7 мм

- Угол поворота ключей (полярность): отсутствует, положение N

- Сопротивление изолятора соединителя: 1000 МОм

- Материал корпуса соединителя: сталь

- Выдерживаемое гидростатическое давление: 345 бар

- Механическая износостойкость: 500 циклов соединений/разъединений

- Рабочий температурный диапазон: -65 … +125°C