DD-040-FC

Изолятор электрического соединителя для проводов и кабелей, вставляемый, является отдельной частью электрического соединителя, с контактными гнездами под электрические контакты (заказываются отдельно) и технологическими отливами, в комплекте с крепежными винтами, шайбами и подпружиненными фиксаторными пластинами, прямоугольной формы, под монтаж и размещение в корпус электрического соединителя.

Используется для вставки, фиксации и в качестве держателя электрических контактов, а также для обеспечения изоляции между отдельными внутренними электрическими частями электрического соединителя.

Производитель: NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

Торговая марка/Бренд: DEGSON

Основные технические характеристики:

- Тип и серия изолятора: DD Series

- Количество контактных гнезд: 40 шт.

- Тип используемых контактов: гнездовые под обжим

- Материал изготовления изолятора: поликарбонат (термопластик)

- Сопротивление материала изолятора: 10 ГОм

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +125 °C