Аналоги кабельных поясков фирмы Glenair.

Компания «Теллур Электроникс» ООО предлагает  полные эквиваленты металлических поясков фирмы Glenair ,  предназначенные для заделки экранированной  кабельной продукции на кожухи  электрических соединителей с целью обеспечения помехоустойчивости и  электромагнитной совместимости радиоэлектронной аппаратуры.

Кабельные пояски изготавливаются из высококачественной пассивированной  нержавеющей стали  марки  300 в двух исполнениях: прямой  (straight) и  свёрнутый (pre coiled).

Предлагаемые аксессуары изготавливаются на заводах в Юго-Восточной Азии  и  не имеют ограничений на поставку.

Для ознакомления по запросу предоставляются образцы.

Рис. 1 Поясок кабельный

Основные размеры кабельных поясков указаны в Таблице №1.

Таблица №1 .

| PART NUMBER | A ± 1.52mm (0.060") | B ± 0.79mm (0.031") | C ± 0.26mm (0.010") | D REF | E REF | F REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-128LB-03 | 361.95 (14.25) | 8.89 (0.350) | 6.35 (0.250) | 0.51 (0.020) | 3.30 (0.130) | 51.59 (2.031) |
| TB-128LB-03-01 | 361.95 (14.25) | 8.89 (0.350) | 6.35 (0.250) | 0.51 (0.020) | 3.30 (0.130) | 51.59 (2.031) |
| TB-128MB-07 | 206.38 (8.125) | 4.95 (0.195) | 3.05 (0.120) | 0.38 (0.015) | 1.35 (0.053) | 51.59 (2.031) |
| TB-128MB-07-01 | 206.38 (8.125) | 4.95 (0.195) | 3.05 (0.120) | 0.38 (0.015) | 1.35 (0.053) | 51.59 (2.031) |
| TB-128MB-09 | 361.95 (14.25) | 4.95 (0.195) | 3.05 (0.120) | 0.38 (0.015) | 1.35 (0.053) | 51.59 (2.031) |
| TB-128MB-09-01 | 361.95 (14.25) | 4.95 (0.195) | 3.05 (0.120) | 0.38 (0.015) | 1.35 (0.053) | 51.59 (2.031) |

| DESCRIPTION | PART NUMBER | M85049/128 | GLENAIR |
| --- | --- | --- | --- |
| STAMPED BUCKLE STANDARD BAND STRAIGHT | TB-128LB-03 | -3 | 600-052 |
| STAMPED BUCKLE STANDARD BAND PRE COILED | TB-128LB-03-01 | -4 | 600-052-1 |
| STAMPED BUCKLE MINI BAND STRAIGHT | TB-128MB-07 | -7 | 600-057 |
| STAMPED BUCKLE MINI BAND PRE COILED | TB-128MB-07-01 | -8 | 600-057-1 |
| STAMPED BUCKLE MINI BAND EXTENDED STRAIGHT | TB-128MB-09 | - | 600-083 |
| STAMPED BUCKLE MINI BAND EXTENDED & PRE COILED | TB-128MB-09-01 | - | 600-083-1 |

Таблица №2. Пересечение с популярными  партномерами фирмы Glenair.

Применения:

- Кабельные сети аэрокосмической промышленности;

- Кабельные сети для подключения аппаратуры специального назначения;

- Кабельные сети общепромышленного   назначения;

- Измерительная аппаратура для тестирования кабельных сетей различного назначения.

По всем вопросам технической поддержки, применения и приобретения продукции, обращайтесь по телефону +7 (495) 120-50-91  или по электронной почте info@tellur-el.ru